ДУМА   ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СПАССК-ДАЛЬНИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2011 г.                                        г. Спасск-Дальний		                         № 44

Об утверждении новой редакции

инвестиционной программы

ООО «Спассктеплоэнерго» по модернизации

и развитию объектов водоснабжения и

водоотведения городского округа

Спасск – Дальний на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007г.  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», решением Думы городского округа Спасск – Дальний от 22 февраля 2011г. № 11 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний на период с 2011 до 2020 года», Положением о порядке регулировании органами местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам для потребителей, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, утвержденным решением Думы городского округа от 26 октября 2010г. № 140, Положением о порядке разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского  округа Спасск – Дальний, утвержденным решением Думы городского округа Спасск – Дальний от 28 сентября 2010г. № 121, заключения Департамента по тарифам Приморского края от 19 апреля 2011г. на проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО «Спассктеплоэнерго» по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний на 2009-2011 годы (с учетом изменений на 2011 год, на основании Устава городского округа Спасск – Дальний,

Дума городского округа Спасск-Дальний

РЕШИЛА:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Спассктеплоэнерго» по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний на 2009-2011 годы в новой редакции (прилагается).

2.  Признать утратившим силу решение Думы городского округа Спасск – Дальний от 02.04.2009 № 17  «Об утверждении инвестиционной программы                                    ООО «Спассктеплоэнерго» по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний на 2009-2011 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Кравченко).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющая обязанности

главы городского округа Спасск-Дальний 		              		Т.И. Шадрина

Утверждена

решением Думы городского округа Спасск-Дальний

Инвестиционная  программа

ООО «Спассктеплоэнерго» по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний на 2009 – 2011 годы

## 1. Паспорт

инвестиционной программы ООО «Спассктеплоэнерго»   по  модернизации  и развитию объектов водоснабжения и водоотведения ГО Спасск-Дальний на 2009-2011 гг.

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Спассктеплоэнерго» по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения ГО Спасск-Дальний на 2009-2011 гг. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Городского округа Спасск-Дальний. |
| Основные разработчики программы | ООО «Спассктеплоэнерго» |
| Исполнители мероприятий программы | ООО «Спассктеплоэнерго» |
| Цели программы | Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения |
| Задачи программы | Оценка состояния системы водоснабжения для подачи воды в ГО Спасск-Дальний; разработка концепции развития системы водоснабжения для устойчивого водоснабжения потребителей города Спасска-Дальнего; предоставление перечня, физических объемов и стоимости технических мероприятий по модернизации сетей, объектов водоснабжения и водоотведения, оборудования на основе принятой концепции развития с учетом использования имеющейся разработанной проектно-сметной документации; предоставление перечня объектов нового строительства, на которых необходимо выполнить ПИР; определить экономическую и социальную эффективность Программы |
| Объемы финансирования программы | 16 849,10 тыс. рублей (без НДС) |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется: - за счет надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение при реализации услуг абонентам (потребителям).- 16104,45 тыс. руб.; - за счет собственных средств – 744,64 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения потребителей города, повышения качества подаваемой воды, снижение аварийности в системах водоснабжения, снижение затрат на проведение ремонтных работ |
| Потребители | Потребители микрорайонов № 1, № 2, № 3, № 3 -А, им. 50 - летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселка «Шиферный» городского округа Спасск-Дальний |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации программы осуществляется отделом жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний, управлением муниципального имущества и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний, управлением экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний |

## 2. Технико-экономическое обоснование

2.1 Цель инвестиционной программы

Основная цель Инвестиционной программы – проведение  модернизации,  развитие объектов водоснабжения, проектирование новых систем водоснабжения и водоотведения городского округа  Спасска-Дальнего.

В программу включены работы по модернизации существующих объектов и оборудования водоснабжения для обеспечения соответствующего качества услуг, проектно-изыскательские работы, снижения процента износа основных фондов, обеспечение бесперебойного снабжения  водой потребителей города.

Программа определяет общий объем инвестиций предприятия.

Средства, направляемые предприятием на финансирование инвестиционной деятельности,  складываются из  надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

2.2 Оценка состояния  объектов водоснабжения

Город обеспечивается питьевой водой из двух водоисточников: из поверхностного и подземных.

В качестве поверхностного водоисточника используется вода из Вишневского водохранилища.

Поверхностная вода очищается на сооружениях двухступенчатой очистки состоящих из смесителя, осветлителя с взвешенным осадком, скорых фильтров, хлораторной, реагентного хозяйства, резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го подъёма.

Для  фильтрующей загрузки фильтров и осветлителей необходима замена гранодиорита.

Станция обезжелезивания обеспечивает очистку воды из подземных водозаборов, но всё оборудование, включая обвязку напорных фильтров, требует капитального ремонта или замены.

Скважинный водозабор также находится в неудовлетворительном состоянии:

-необходима замена насосов,

-отсутствуют устройства для замера количества отбираемых вод,

- ремонт павильонов скважин.

В настоящее время на обслуживании ООО «Спассктеплоэнерго» находится 150,67км  водопроводных сетей, процент износа  сетей составляет  73,8 %, что говорит о необходимости замены участков водопровода с трубами, практически пришедшими в негодность.

О состоянии магистральных и разводящих сетей в городе Спасске - Дальнем можно судить по величине сверхнормативных потерь, которые составляют  24 %.

Объем потерь воды  из-за аварий в среднем, за год, оценивается в 1320,6 тыс. куб. м.

Кроме того, выявлено, что фактические потери напора в 1,5 - 3 раза больше расчетных из-за коррозии трубопроводов. Лабораторией коррозии и защиты металлов Дальневосточной государственной морской академии скорость коррозии трубопроводов в Приморском крае оценивается в 0,1 - 0,2 мм/год. Подача в сеть коррозионно-активной воды способствует ее вторичному загрязнению.

В г. Спасск-Дальний  имеется три бассейна канализования. Основная часть сточных вод города, включая нечётную  сторону  микрорайона  «50лет Спасска» при помощи напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, перекачивается на очистные сооружения биологической очистки «МТФ-Центр», расположенные  за северной окраиной с.Спасское Спасского района. Ввод в эксплуатацию 1978г., проектируемая производительность 3500м3/сутки, и всё это время капитально не ремонтировались.

Сточные воды от чётной стороны микрорайона «50 лет Спасска» поступают на канализационную насосную станцию «50лет Спасска» и перекачиваются на очистные сооружения механической очистки «50лет Спасска», расположены в  с.Дубовское возле микрорайона «50 лет Спасска». Год ввода в эксплуатацию 1971г с проектной мощностью 3600 м3/сутки. Работают более 40лет без капитального ремонта.

Из микрорайона  «Блюхера» сточные воды поступают на канализационную насосную станцию КНС №2, находящуюся по ул.Суворовская (в районе 301 военной поликлиники), которая качает насосами сточные воды на биологические очистные сооружения «Блюхера», которые расположены по ул. 9-го Октября.

В настоящее время на обслуживании ООО «Спассктеплоэнерго» находится 85,62км канализационных сетей, процент износа  сетей составляет  75,9 %.

По техническому заключению ООО  ПП «Росводоканал» г.Владивосток  2003г. и

техническому обследованию ООО «Гидрострой» г.Владивосток 2006г. инженерные системы и сооружения водоотведения в настоящее время находятся в крайне  неудовлетворительном состоянии.

2.3  Перечень мероприятий инвестиционной программы

1. Модернизация  водопроводных сетей микрорайонов городского округа                                                                                                                  Спасск-Дальний,

2. Модернизация систем водоотведения микрорайонов городского округа                                                                                                               Спасск-Дальний

3. Модернизация насосного оборудования  объектов водоснабжения и водоотведения

| 3. Показатели производственной деятельности |
| --- |
| 3.1 Оценка потребности в объёмах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды на 2011 год |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Объём выработки воды, в том числе: | тыс. куб. м | 5700 |
| 1.1 | -из открытого источника | тыс. куб. м | 4637 |
| 1.2 | - из артезианских скважин | тыс. куб. м | 1063 |
| 2. | Объём воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 702 |
| 3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 4637 |
| 4. | Объём отпуска в сеть | тыс. куб. м | 4998 |
| 5. | Объём потерь | тыс. куб. м | 2686 |
| 6. | Уровень потерь к объёму поднятой воды | % | 47 |
| 7. | Объём реализации услуг | тыс. куб. м | 2312 |
|  | Объём реализации питьевой воды, в т.ч. | тыс. куб. м | 2312 |
|  | - населению | тыс. куб. м | 1690 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 541 |
|  | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 81 |
|  | Техническая вода, в т.ч. | тыс. куб. м | 0 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0 |
|  | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 |
| 3.2 Оценка объёмов водоотведения на 2011 год |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Объём отведённых стоков | тыс. куб. м | 2028 |
| 2. | Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 2028 |
| 3. | Объём реализации услуг, в т.ч. | тыс. куб. м | 2028 |
|  | -населению |  | 1639 |
|  | - бюджетным потребителям |  | 325 |
|  | - прочим потребителям |  | 64 |

| 4. Показатели эффективности мероприятий инвестиционной программы |
| --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Водоснабжение | Водоотведение | Размер экономии по услугам водоснабжения | Размер экономии по услугам водоотведения |
|  |  | На начало периода действия инвестиционной программы | На конец периода действия инвестиционной программы | На начало периода действия инвестиционной программы | На конец периода действия инвестиционной программы |  |  |
| Уровень потерь в сетях | % | 38,57 | 38,55 | 18,2 | 18,15 | -0,02 | -0,05 |
| Износ сетей (в целом по услугам водоснабжения и водоотведения) | % | 73,8 | 73,68 | 75,9 | 75,6 | -0,12 | -0,3 |
| Число аварий в системах | случ. | 120 | 114 | 12 | 11 | -6 | -1 |
| Аварийность | случ./м | 0,0017 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | -0,000018 | -0,000019 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в модернизации | м | 72096,5 | 69220 | 51680,4 | 51680,4 | -2877 | 0 |
| Годовое количество предоставления услуг | тыс. м куб. | 2810,7 | 2312 | 2020,1 | 2028 | -499 | 7,9 |
| Удельное ресурсопотребление | руб./м куб. | 1,39 | 2 | 0,13 | 0,127 | 0,29 | -0,003 |
| Коэффициент использования установленной производственной мощности | % | 69,0 | 69,1 | 64,2 | 64,22 | 0,1 | 0,02 |

| 5. Расчёт инвестиционной надбавки к тарифам |
| --- |
| 5.1 на услуги водоснабжения |  |
| Период реализации инвестиционной программы | Сумма инвестиционных вложений, тыс. руб. | Годовой объём услуг, тыс. м куб. | Размер инвестиционной надбавки к тарифу, руб. на 1 м куб. |
| 2009 год | 2740,69 | 2810,7 | 0,98 |
| 2010 год | 2187,39 | 2810,7 | 0,78 |
| 2011 год | 5110,52 | 2312 | 2,21 |
| Всего, тыс. руб. | 10038,60 |  |  |
| 5.2 на услуги водоотведения |  |
| Период реализации инвестиционной программы | Сумма инвестиционных вложений, тыс. руб. | Годовой объём услуг, тыс. м куб. | Размер инвестиционной надбавки к тарифу, руб. на 1 м куб. |
| 2009 год | 1701,26 | 2020,1 | 0,84 |
| 2010 год | 969,91 | 2020,1 | 0,48 |
| 2011 год | 3394,69 | 2028 | 1,67 |
| Всего, тыс. руб. | 6065,86 |  |  |

| 6. Мероприятия программы, этапы их реализации, оценка финансовых потребностей |
| --- |
| 6.2. Модернизация водопроводных сетей микрорайонов городского округа Спасск-Дальний |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, требуемые на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | Срок исполнения |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Краткая характеристика проблемы: малая пропускная способность коммуникаций, большой размер сверх нормативных потерь очищенной воды, большой размер затрат на ликвидацию порывов, устранение аварий, перебои в подаче воды населению, угроза срыва отопительного сезона |
| 2. | Модернизация водопроводной сети по ул. Белинского, Промышленной, Тупиковой | 2046,27 | 2046,27 |  |  |
| 3. | Модернизация водопроводной сети по ул.Пушкинская | 694,42 | 694,42 |  |  |
| 4. | Модернизация водопроводной сети м-на им. Блюхера по ул. Пушкинской | 2187,39 |  | 2187,39 |  |
| 5. | Модернизация автоматической системы пожарной сигнализации на Водоочистной станции | 250,14 |  |  | 250,14 |
| 6. | Модернизация хлораторов на хлораторной станции Водоочистной станции | 148,27 |  |  | 148,27 |
| 7. | Модернизация системы видеонаблюдения на Водоочистной станции | 283,03 |  |  | 283,03 |
| 8. | Модернизация трубопроводной арматуры на Водоочистной станции: - задвижки, - электрический затвор | 482,41 |  |  | 482,41 |
| 9. | Разработка проекта системы аварийного поглощения хлора на хлораторной станции | 567,66 |  |  | 567,66 |
| 10. | Модернизация насосного оборудования: - на водоочистной станции (насосы) - на насосной станции 1-го подъёма Гидроузел (насосы) | 813,42 |  |  | 813,42 |
| 11. | Модернизация водопроводной сети на скважинах №№ 8,11,12,42,44,69,258-а, 842,886: - трубы - фланцы - задвижки | 600,94 |  |  | 600,94 |
| 12. | Модернизация водопроводной сети на Водоочистной станции: - фланцы - задвижки | 1964,65 |  |  | 1964,65 |
| ВСЕГО: | 10038,60 | 2740,69 | 2187,39 | 5110,52 |
| Ожидаемый результат: эффективность реализации мероприятий по модернизации системы водоснабжения микрорайонов города Спасска-Дальнего состоит в увеличении пропусконойспособности систем водоснабжения, обеспечении гарантированной бесперебойной подачи воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" и снижение объема сверхнормативных потерь |
| 6.3. Модернизация систем водоотведения микрорайонов городского округа Спасск-Дальний |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, требуемые на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | Срок исполнения |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Краткая характеристика проблемы: малая пропускная способность систем, высокая степень износа, большой риск аварийности, угроза экологической безопасности при утечке большого объема неочищенных сточных вод, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 1. | Замена задвижек Ø 150,200,350 мм на КНС 50 лет Спасска | 187,76 | 187,76 |  |  |
| 2. | Модернизация канализационного коллектора по ул. Пушкинской | 969,91 |  | 969,91 |  |
| 3. | Канализационные колодцы в районе КОС "Биология", микрорайона им. Блюхера | 744,64 |  |  | 744,64 |
|  | ВСЕГО: | 1902,31 | 187,76 | 969,91 | 744,64 |
| Ожидаемый результат: увеличение пропускной способности, повышение надежности работы системы канализации, предотвращение попадания неочищенных сточных вод в почву и водные бассейны, снижение до минимума риска загрязнения окружающей среды |
| 6.4 Модернизация насосного оборудования объектов водоотведения микрорайонов городского округа Спасск-Дальний |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, требуемые на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | Срок исполнения |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Краткая характеристика проблемы: малая пропускная способность систем, высокая степень износа, большой риск аварийности, угроза экологической безопасности при утечке большого объема неочищенных сточных вод, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 1. | Модернизация насосного оборудования КНС 50 лет Спасска | 1513,50 | 1513,50 |  |  |
| 2. | Модернизация насосного оборудования : | 3394,69 |  |  | 3394,69 |
| 2.1 | КНС микрорайона им. Блюхера |  |  |  |  |
|  | - насосы |  |  |  |  |
|  | - шкаф управления |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура |  |  |  |  |
| 2.2 | КНС микрорайона Шиферный |  |  |  |  |
|  | - насосы |  |  |  |  |
|  | - шкаф управления |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура |  |  |  |  |
| 2.3 | КНС "Заводская" |  |  |  |  |
|  | - насосы |  |  |  |  |
|  | - шкаф управления |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура |  |  |  |  |
| 2.4 | КНС "Мухинская" |  |  |  |  |
|  | - насосы |  |  |  |  |
|  | - шкаф управления |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 4908,19 | 1513,50 | 0,00 | 3394,69 |
| Ожидаемый результат: увеличение пропускной способности, повышение надежности работы системы канализации, предотвращение попадания неочищенных сточных вод в почву и водные бассейны, снижение до минимума риска загрязнения окружающей среды |

| 6.1 Инвестиционная программа ООО "Спассктеплоэнерго" по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения на 2009-2011 гг. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей | м | увеличение пропускной способности систем водоснабжения, обеспечении гарантированной бесперебойной подачи воды, отвечающей требованиям САНПиН | 2876,80 | 1835,00 | 541,80 | 500,00 | 10 038,60 | 2 740,69 | 2 187,39 | 5 110,52 |
| 2. | Модернизация систем водоотведения | шт. | увеличение пропускной способности, повышение надежности работы системы канализации, предотвращение попадания неочищенных сточных вод в почву и водные бассейны, снижение до минимума риска загрязнения окружающей среды | 22,00 | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 6 810,50 | 1 701,26 | 969,91 | 4 139,33 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 16 849,10 | 4 441,95 | 3 157,30 | 9 249,85 |
|  | Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  | 16 849,10 |  |  |  |
|  | прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | амортизация |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Привлечённые средства: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | заёмные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| 7. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Ожидаемый эффект |
|  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | наименование показателя | тыс. кВт.ч | тыс. руб. |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии | 2009-2011г.г. | - | - | - | экономия электроэнергии | 27,0 | 86,9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии | 2009-2011г.г. | - | - | - | экономия электроэнергии | 35,0 | 115,2 |